## Slide 1: Die neuen Solvis-Speicher
Zwischenstand der Entwicklung 11/25

## Slide 2
Habemus Nomen!
„SolvisLeo 180“,
„SolvisLeo 650“ und
„SolvisLeo 650 XL“

## Slide 3: Innovationen im Äußeren
Nachhaltige Materialwahl für ein umweltfreundliches Gesamtprodukt

## Slide 4
Freundlich zu Mensch und Umwelt durch Innovation im Äußeren
Einfach Einbringung, montagefreundlich, wartungsfreundlich
Natürliche Materialien aus regionalen Quellen, weiter gedacht.
Vom Wettbewerb abheben, neue Wege, neue Möglichkeiten
Vorteile & +Nutzen (Teil1)

## Slide 5: Warum braucht es den Leo?
=> Für die beste Verbindung der Wärmepumpe zum Heizsystem
Vergleichstabelle Produktnutzen.xlsx
->Vergleichstabelle Produktnutzen

## Slide 6: Die Innovation im Inneren
„Beladeweiche“ für optimales Speichermanagement
Neue Speichergeneration
Pufferbereich für Warmwasser-bereitung
Pufferbereich für Heizbetrieb
Schichtenlader WP-VL WWB
Entnahmerohr WWS
Beladeweiche
WP-Vorlauf
WP-Rücklauf WWB
Heizungs-Vorlauf
WP-Heizungs-Rücklauf
Rücklauf WWS

## Slide 7: Heizbetrieb – Winter
Wie funktioniert die „Beladeweiche“?
Heizkreis
Warmwasser
Wärme- pumpe
Ladepumpe
drückt
Heizkreispumpe
zieht
Kühle Außentemperaturen
Wärmepumpe innerhalb ihres Modulationsbereiches
Heizkreisvolumenstrom = Ladevolumenstrom
=> Volumenstrom geht am Speichervolumen vorbei

## Slide 8: Heizbetrieb – Übergang Herbst/Frühling
weniger
Wie funktioniert die „Beladeweiche“?
Heizkreis
Warmwasser
Wärme- pumpe
Ladepumpe
drückt
Heizkreispumpe
zieht
Übergang Frühling/Herbst
Milde Außentemperaturen
Heizlast < minimale WP-Leistung
Wärmepumpe im Taktbetrieb
Überströmung in Heizungspuffer

## Slide 9: Heizbetrieb – Übergang Herbst/Frühling
weniger
Wie funktioniert die „Beladeweiche“?
Heizkreis
Warmwasser
Wärme- pumpe
Ladepumpe
drückt
Heizkreispumpe
zieht
Heizungspuffer im Speicher verlängert Taktzeiten
Die Vorlauftemperatur für die Heizkreise bleibt konstant. Stabile Raumtemperatur = Komfort und Energiesparen
Übergang Frühling/Herbst
Milde Außentemperaturen
Heizlast < minimale WP-Leistung
Wärmepumpe im Taktbetrieb
Überströmung aus Heizungspuffer

## Slide 10: Nachheizung Warmwasser-Puffer
Wie funktioniert die „Beladeweiche“?
Heizkreis
Warmwasser
Wärme- pumpe
Ladepumpe
zieht aus WW-Puffer
Aufladung WW-Puffer mit kleiner Spreizung und geringerer Leistung möglich
=> effizienter & schonender

## Slide 11: Abtaubetrieb der Wärmepumpe
Wie funktioniert die „Beladeweiche“?
Heizkreis
Warmwasser
Wärme- pumpe
Im Abtaubetrieb bleibt der WW-Puffer im Speicher stabil.
Die Wärme des Heizungspuffers kann zum Abtauen genutzt werden.
Der Heizkreis kühlt nicht ab, die Raumtemperatur bleibt stabil => Komfortgewinn

## Slide 12: Innovationen im Äußeren
Montagefreundlich, kompakt, hoher Vormontagegrad

## Slide 13
Vorteile & +Nutzen
Solvis-Wärmepumpenspeicher
Komfort-/Schon-/Effizienzbetrieb durch Innovation im Inneren:
~Halbierung der Taktraten an ~3.000 h/a (= Teillastbetrieb)
komfortable gleichmäßige Wärmeabgabe in die Räume, da Vorlauftempertaur konstant bereit gestellt wird
WP läuft geschützt von Störgrößen aus dem Heizkreis, Hydraulische Entkopplung zwischen Lade- und Heizkreis.
Abtauen in kurzer Zeit ohne Komfortverlust, da Speicher die Energie bereitstellen kann
Heizkosten optimieren, da Platz für „volatile“ Energie (dynamische Strompreise, PV-Überschuss, Solar, Kamin, etc.) im großen Speicher
Dabei gleichzeitig Gewährleistung von hygienischer WWB im Durchfluss statt mit Trinkwasserspeicher
Schonende, effiziente und leise Bereitstellung der Wärme für die Warmwasserbereitung

## Slide 14: Weitere Zeitschiene
Detailkonstruktion, Feldanlagenbetrieb, Produktionsplanung => 02/26: Beschaffungsfreigabe für Leo180
Serienvorbereitung und –freigabe => 05/26: Serienstart Leo180
=> 07/26 Beschaffungsfreigabe für beide Leo650
=> 09/26 Serienstart Leo650

## Slide 15: Headline
Subheadline
Text

## Slide 16: Headline
Subheadline
Aufzählungen
….
….

## Slide 17: Headline
Text / Kontakt
Subheadline